## Slide 1: 本科毕业论文答辩
2020年6月19日

## Slide 2: 基于 S 参数的多导体传输线 RLCG 提取算法
答辩人：危国锐
导师：夏彬

## Slide 3: 目录 Contents
1
绪论
2
多导体传输线频域分析
3
基于 S 参数的传输线参数提取
4
实例分析与讨论
5
总结与展望

## Slide 4: 目录 Contents
1
绪论
2
多导体传输线频域分析
3
基于 S 参数的传输线参数提取
4
实例分析与讨论
5
总结与展望

## Slide 5: 研究背景
传输线 RLGC 模型 (W-element) 的优势 [1]
  线长可变：因为 RLGC 是对准 TEM 传输线横截面结构的建模
  时域仿真效率较高
  便于做阻抗，损耗，串扰等信号完整性分析
传输线 RLGC 模型的提取方法
  电磁场数值求解器，如 HFSS
  基于测试，如从 VNA 测量得到的 S 参数中提取
基于测试的建模方法的优势 [2]
  仿真结构同成品结构间的差异
  场求解器精度限制

## Slide 6: 研究目标与研究路线
研究目标
  建立由 S 参数提取传输线 RLGC 参数的方法
1. 理论准备
  理解基本概念：多导体传输线 (MTL) 方程，传输线参数，微波网络分析
  梳理正向过程：由传输线参数 RLGC 求解 S 参数的所有细节
2. 公式推导
  建立逆向过程 ( 由 S 提取 RLGC ) 的算式和细节
3. 仿真验证
  数据来源：HFSS，ADS，Cadence Sigrity，Polar Si9000 等电磁仿真工具
  算法实现：MATLAB R2020a
4. 总结与展望

## Slide 7: 目录 Contents
1
绪论
2
多导体传输线频域分析
3
基于 S 参数的传输线参数提取
4
实例分析与讨论
5
总结与展望

## Slide 8: 频域 MTL 方程的解
频域 MTL 方程
其中
是传输线的单位长度电阻、电感、电容、电导 ( RLGC )
RLGC 参数是 MTL 方程的系数
对位置变量 求导，得
对 （和 ）相似对角化
可取（因为 与互为转置）
的意义：模式的复传播常数

## Slide 9: 频域 MTL 方程的解
定义 准 TEM 传播模式的电压和电流
代入 MTL 方程可得
其中 是对角阵，故上式可视为 个独立的常微分方程，可求出通解
最终求得 MTL 方程的通解
将求解过程中的两个中间量定义为复传播常数和特征阻抗
以及通解可以写成其他等价的形式
通解中的 个待定系数 可结合终端条件确定

## Slide 10: 导体传输线的 端口表征
端口编号约定
链 ( ABCD ) 参数定义
由 MTL 方程的通解可推出
式中
由上式可由传输线参数 ( , , ) 计算链参数，其他网络参数 ( ) 可由链参数转换得到。

## Slide 11: 目录 Contents
1
绪论
2
多导体传输线频域分析
3
基于 S 参数的传输线参数提取
4
实例分析与讨论
5
总结与展望

## Slide 12: 逆过程：由 S 参数提取传输线 RLGC
已导出正过程 ( RLGC S ) ：
由传输线 RLGC 参数求解 S 参数的流程
逆过程 ( S RLGC ) ：
1. 把 S 参数转换为链参数
2. 对 作对角化 ( 特征值分解 )
由正过程
可知 ( 定义不唯一 )
3. 进而求出复传播常数 ，特征阻抗 和

## Slide 13: 相位折叠现象
按求出的事实上是主值 ( 因为函数具有周期 )
相位应是连续单增的
每出现一个跳变点，就在上加
在每个频率点处，统计前面的不连续点个数，然后在原来的主值上加上
相位折叠实例：双导体传输线
横坐标：频率 ( Hz )；
左纵坐标：衰减常数 ( Np/m )
右纵坐标：相位常数 ( rad )

## Slide 14: 基于不连续点计数的相位解折叠算法
按求出的事实上是主值 ( 因为函数具有周期 )
相位应是连续单增的
每出现一个跳变点，就在上加
在每个频率点处，统计前面的不连续点个数，然后在原来的主值上加上
基于不连续点计数的相位解折叠算法

## Slide 15: 相位解折叠
按求出的事实上是主值 ( 因为函数具有周期 )
相位应是连续单增的
每出现一个跳变点，就在上加
在每个频率点处，统计前面的不连续点个数，然后在原来的主值上加上
相位解折叠效果：双导体传输线
横坐标：频率 ( Hz )；
左纵坐标：衰减常数 ( Np/m )
右纵坐标：相位常数 ( rad )

## Slide 16: 若是多导体？
对 的对角化
问题：分解顺序不定
不连续点计数总是针对同一个位置，然而特征值的排序可能任意改变，见右图
可能多判/早判跳变点导致解折叠失败
相位折叠示例：三导体传输线
横坐标：频率 ( Hz )；
左纵坐标：衰减常数 ( Np/m )
右纵坐标：相位常数 ( rad )
蓝：位置1；红：位置2

## Slide 17: 模式追踪问题
对 的对角化
问题：分解顺序不定
不连续点计数总是针对同一个位置，然而特征值的排序可能任意改变
可能多判/早判跳变点导致解折叠失败，见右图
相位解折叠失败：三导体传输线
横坐标：频率 ( Hz )；
左纵坐标：衰减常数 ( Np/m )
右纵坐标：相位常数 ( rad )
蓝：模式1；红：模式2

## Slide 18: 如何实现模式追踪？
对 的对角化
考察特征向量矩阵
若特征向量已归一化，则由线性无关，知
的主对角线元素的模都为1，而非主对角元素的模都（远）小于1
若 顺序正确，则若频率点间隔不大，与 应比较接近，从而矩阵
也具有类似 的性质
的主对角元素的模之和最大（接近 1）
举例：若用 同每个 做内积，发现
的模为最大，则 应换到第 列

## Slide 19: 如何实现模式追踪？
Hermitian 内积图：三导体传输线
横坐标：频率 ( Hz )；纵坐标：内积的模
上子图：当前频率位置1，即；
下子图：当前频率位置2，即
蓝：；红：
若 顺序正确，则若频率点间隔不大，与 应比较接近，从而矩阵
也具有类似 的性质
的主对角元素的模之和最大（接近 1）
举例：若用 同每个 做内积，发现
的模为最大，则 应换到第 列

## Slide 20: 基于Hermitian内积的模式追踪算法
Step-1 ( 算法初始化 )
  求和，
  令
Step-2 ( 当前频率点初始化 )
  求和
Step-3 ( 计算Hermitian内积 )
  求
Step-4 ( 当前频率点重排 )
  对重排
Step-5 ( 判终止条件 )
  否则，转Step-2
基于 Hermitian 内积的模式追踪算法

## Slide 21: 模式追踪 + 相位解折叠
Step-1 ( 算法初始化 )
  求和，
  令
Step-2 ( 当前频率点初始化 )
  求和
Step-3 ( 计算Hermitian内积 )
  求
Step-4 ( 当前频率点重排 )
  对重排
Step-5 ( 判终止条件 )
  否则，转Step-2
相位解折叠成功：三导体传输线
横坐标：频率 ( Hz )；
左纵坐标：衰减常数 ( Np/m )
右纵坐标：相位常数 ( rad )
蓝：模式 1；红：模式 2

## Slide 22: 基于 S 参数的传输线参数提取算法
Step-1 ( 端口编号合规化 )
  见“端口编号约定”
Step-2 ( 求链参数 )
Step-3 ( 初始化 )
  求初始和
Step-4 ( 模式追踪 )
  重排
Step-5 ( 相位解折叠 )
  由模式追踪后求
Step-6 ( 求传输线参数 )
  包括
基于 S 参数的传输线参数提取算法流程图

## Slide 23: 目录 Contents
1
绪论
2
多导体传输线频域分析
3
基于 S 参数的传输线参数提取
4
实例分析与讨论
5
总结与展望

## Slide 24: 仿真实例一
目的：验证由 RLGC 参数求解S 参数的算法
结构：4-耦合微带线
流程：
S 参数对比：4-耦合微带线
横坐标：频率 ( GHz )；
左纵坐标：幅度 ( dB )；
右纵坐标：相位 ( rad )；
实线：本文算法；
虚线：ADS 仿真

## Slide 25: 仿真实例二
目的：验证基于 S 参数的传输线参数提取算法
结构：平衡差分微带线
流程：
奇偶模传播常数/特征阻抗
横坐标：频率 ( GHz )；
左纵坐标：或的实部；
右纵坐标： 或的虚部；
实线：本文算法；
虚线：Polar Si9000；

## Slide 26: 仿真实例二
目的：验证基于 S 参数的传输线参数提取算法
结构：平衡差分微带线
流程：
传输线 RLGC，对比PowerSI
横坐标：频率 ( GHz )；
纵坐标：单位长度 C 或 G
紫实线：本文算法；
黑虚线：Candence Sigrity PowerSI；

## Slide 27: 仿真实例三
目的：验证基于 S 参数的传输线参数提取算法
结构：16-耦合微带线
流程：
传输线 RLGC vs. 原 W-element
横坐标：频率 ( GHz )；
纵坐标：单位长度 C
实线：本文算法；
虚线：W-element ( HFSS )；

## Slide 28: 仿真实例四
目的：展示对输入 S 参数扰动的敏感性
结构：4-耦合微带线
流程：
全波 S vs. W-element S
横坐标：频率 ( GHz )；
纵坐标：单位长度 C
虚线：W-element S
实线：full-wave S

## Slide 29: 仿真实例四
目的：展示对输入 S 参数扰动的敏感性
结构：4-耦合微带线
流程：
RLGC 提取：全波 S vs. W-element S
横坐标：频率 ( GHz )；
纵坐标：单位长度 C
黑实线：从 W-element S 提取；
绿虚线：从 full-wave S 提取；

## Slide 30: 仿真实例四
目的：展示对输入 S 参数扰动的敏感性
结构：4-耦合微带线
流程：
S 重建：全波 S vs. W-element S
横坐标：频率 ( GHz )；
纵坐标：S 参数 ( 左-幅度，右-相位 )
虚线：用 W-element S 提取的 RLGC
实线：用 full-wave S 提取的 RLGC

## Slide 31: 目录 Contents
1
绪论
2
多导体传输线频域分析
3
基于 S 参数的传输线参数提取
4
实例分析与讨论
5
总结与展望

## Slide 32: 主要算法一览
基于不连续点计数的相位解折叠算法
由传输线参数求解网络参数

## Slide 33: 主要算法一览
基于 S 参数的传输线参数提取算法
基于 Hermitian 内积的模式追踪算法

## Slide 34: 全文工作总结
1. 梳理传输线理论
  定义传输线参数 RLGC，复，特征
  MTL 方程基本假设：准 TEM ( quasi-TEM ) 假设
2. 梳理多导体传输线频域分析理论
  频域 MTL 方程的通解：对系数矩阵作相似对角化
  导体传输线的 端口表征：网络参数 ~ 传输线参数
3. 建立基于 S 参数的传输线参数提取算法
  基于不连续点计数的相位解折叠算法
  基于 Hermitian 内积的模式追踪算法
  相关内容已投稿 2020 年全国微波毫米波会议并录用，题目：基于 S 参数的耦合传输线 RLGC 参数提取算法
4. 仿真实验
  使用 HFSS，ADS，Cadence Sigrity，Polar Si9000，MATLAB 等软件

## Slide 35: 感谢老师和同学们的聆听 恳请各位老师批评指正

## Slide 36: 谢谢！

## Slide 37: 参考文献
[1] CHU Y, YU J Z, QIAN Z. Robust and efficient RLGC extraction for transmission line structures with periodic three-dimensional geometries[C]//2015 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, EMCSI 2015. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015: 203–208. DOI:10.1109/EMCSI.2015.7107686.
[2] BALACHANDRAN J, BREBELS S, CARCHON G, etc. Accurate broadband parameter extraction methodology for S-parameter measurements[C]//Proceedings - 9th IEEE Workshop on Signal Propagation on Interconnects, SPI 2005. . DOI:10.1109/SPI.2005.1500897.

## Slide 38: 附一：课题任务书
本课题主要研究单线、2 线、4 线、以及 16 线的基于 S 参数的多导体传输线 RLCG 提取算法，通过理论推导、算法验证，依次解决参数提取过程中的相位折叠、双线解耦、多线解耦等问题，通过详细的理论分析和算法设计，算法精度可以对标国际主流的仿真工具和算法。
能熟悉和理解基于S参数的多导体传输线 RLCG 提取的基本问题；能对单线、2 线、4 线、以及 16 线的基于 S 参数的多导体传输线 RLCG 提取所遇到的相位折叠、双线解耦、多线解耦进行理论分析和算法验证；完成算法软件设计与验证；完成毕业报告的撰写。

## Slide 39: 附二：源代码与仿真工程文件
https://grwei.github.io/transmission-line-params-extractor/

## Slide 40: 附三：会议论文摘要

## Slide 41: 附四：未来研究展望
1. MTL 方程基本假设对算法的影响
2. 直流 RLGC 参数和无限远频率处 LC 参数的提取算法
3. 模型的稳定性 ( stability )、因果性 ( causality ) 和无源性 ( passivity )
4. 参数提取的误差来源和传递
5. 传输线模型建模性能的时域-频域定量评价指标